3. Der vollkommen zentrale unelastische Stoß

<X1>

Unelastisch bedeutet: Nach dem Stoß giebt es (normalerweise) nur einen gemeinsamen Körper der Masse m1+m2 und der Geschwindigkeit U.
Ein Teil der mechanischen Energie wird dabei in die Verformungsarbeit der Körper gesteckt. Der Energieerhaltungssatz bezüglich Ekin gilt jetzt nicht mehr.

Impulssatz: m1V1 + m2V2 = U(m1 + m²)

U= { m_1 V_1 + m_2 V_2 } over { m_1+m_2 }

Spezialfälle:

1) m1 = m² = m: U= { m V_1 + m V_2 } over { 2m} = {V_1+V_2} over 2

Ist V2 = -V1 ⇒ U=0
d.h. die gesamte Energie wird in Verformungsarbeit gesteckt
2) m² → ∞

lim m_2 -> ∞ " "U={ {m_1} over {m_2}*V_1 + {m_2} over {m_2}*V_2 } over { {m_1}over{m_2}+{m_2}over{m_2} }" " = " "V_2